使用前请仔细阅读说明书

XYD-2型液压捣固镐

产 品 介 绍

一、产品概述：
XYD-2型液压捣固镐是我厂广集国内外用户对捣固机的使用经验，采用新材质、新技术研制出的更新换代产品。

二、适用范围：

其既可在国内Ⅱ型、Ⅲ型混凝土轨枕线路上进行捣固作业、也可在国外各种混凝土轨枕和钢枕线路上进行捣固作业。主要技术性能高于老式捣固机。该机即适用于不同型号钢轨及混凝土轨枕线路大、中修清筛作业后的捣固作业;又适用于新建线路道床石碴的捣固作业。该机性能优越，结构合理，安全可靠，作业效率高，完全满足了铁路道碴捣固作业的需要。

三、技术参数：

| 功 率： | 9.5kW |
| --- | --- |
| 转 数： | 3600转/分 |
| 液压系统工作压力： | 5～6MPa |
| 震动频率： | 66.7Hz |
| 激振力： | 22kN |
| 最大下插力： | 16kN |
| 夹实力： | 6.5kN×2 |
| 下插深度： | 110mm±10mm(轨枕底面以下) |
| 生产效率： | ≥260根/(组·小时) |
| 主机净重： | 422kg |
| 外形尺寸： | 1390mm×750mm×1600mm |
| 作业形式： | (1)单侧下道二台为一组，适用复线或单线路肩较宽地段。 |
|  | (2)双侧下道二台为一组，适用单线路肩较窄地段。 |
| 走行架轨距： | 1435mm(特殊需要提货要说明) |

四、工作原理：

液压捣固机是以汽油机为动力，通过三角带分别驱动油泵和振动轴。随振动轴高速转动的偏心体由于离心力作用，产生激振力，而油泵输出的高压油通过换向阀进入升降油缸、夹实油缸，从而驱动各执行部件，实现夹轨、下插、夹实等捣固作业功能。

五、基本结构：

1横梁、2升降油缸、3换向阀操纵手柄、4多路换向阀、5油箱、6振动架、7捣固镐体、8夹轨钳、9安全销、10底架、11发动机、12手压油泵、13夹实油缸、14同步杆、15大插销

六、作业前的准备工作：

1、检查捣固机各部是否完整，连接是否牢固，各部表面应将油污锈蚀擦拭干净，紧固螺钉应拧紧。

2、检查油箱液压油，油面不得低于油窗孔中心。液压油应根据使用季节和本地温度选择(一般夏季选用40号或30号，冬季选用20号为宜)。

3、按钢轨型号调整夹钳开口大小(出厂前按60kg/m轨调好)

4、开机运转，判断是否运转正常，若有不正常现象，立即关机检查，故障消除后重新开机空运转，运转时间不小于20分钟。

5、在运转过程中，搬动操纵阀，检查升降缸和夹实缸动作是否灵活，并使升降缸和夹实缸单独或同时多次全行程往返运动，验证动作是否无误。并验证手柄搬到降位时，油箱能否靠自重下降。

6、检查各液压件是否有漏油现象。

7、关掉动力源，齿轮泵停止工作。用手压泵操作，升降缸和夹实缸动作自如，与使用动力源一样。

8、检查镐靴紧固螺钉是否松动。

9、详读使用说明书。严格按说明书进行操作。既首先作怠速给发动机预热后，再把油门提到工作位置，使捣固机正常运转。

七、操作规程：

1、操纵者经训练熟悉本机性能后，考试合格方可操纵本捣固机上道作业。

2、汽油机、柴油机驱动的捣固机，使用时必须严格按照其使用规定进行：检查润滑油是否在标尺刻度范围内，不得随意调整其额定转速。汽油机周围不得有易燃易爆物品，运转时不得向燃油箱加油。运转冷却后方可加油，加油时应防止燃油外溅，如外溅必须等燃油挥发后，再启动。运转和停车后未冷却时，不要触摸消声器。电动机驱动的捣固机，操纵者要备有绝缘防护用品。开机前检查电动机旋转方向是否与皮带罩标定方向一致，如不一致，停机调整电动机或电源相序，再启动电动机观察旋转方向与皮带罩标定方向一致后方可使用。

3、将走行架放在线路上，走行轮要对正两根钢轨，将升降缸提到最上端的两台捣固机依次推到放平的走行架上，分别对准位置，将前后大插销插入定位孔内，再将下道架折起，把下道架上的支承挂勾与走行架的勾环勾住。作业中，操纵者最好面向来车方向。

4、搬动组合开关(汽油机应手拉起动，柴油机应手摇启动，加大油门至工作位置)，运转正常后即可开始捣固作业。

5、作业时，先将镐掌张到最大位置，开始下插，下插时要注意卡轨钳必须随着下插深度增加而自动卡住轨头，下插时不能用力过猛，以防抬高线路。遇到不能一次下插到要求深度时，可采取“搓着下”的方法，即下插过程中开动夹实缸，使镐掌产生适量的水平往复运动拨石碴，便于下插。

6、达到下插深度要求后，开动夹实缸，使两对震动着的镐掌将石碴向枕底夹紧，在震动力和夹紧力共同作用下，石碴受到了压紧和震实，达到捣固的目的。根据线路情况，镐掌插入道床后，只需张夹1～3次。

7、完成夹紧石碴后，在张开镐掌的同时扳动换向阀的升降阀杆，使机器升到最高位置，向前推动捣固机到下一枕木的捣固位置，继续捣固作业。

8、在使用过程中，操纵者应密切注意机器的运转状态和线路状况。两操作者应密切配合，力求动作协调一致。

9、初次捣固半小时后须停止工作，调整张紧轮，增加皮带张紧力，以防掉带。

10、捣固时，应避开防爬器，轨距杆，支承木等障碍物。

11、作业中，如出现捣镐提升后夹轨钳仍紧咬钢轨时，可用手泵压杆(铣有缺口的一端)，把安全销拔出，钳口便可完全松开。

12、捣固作业发生故障时，应用手压泵急速提镐下道进行处理，严禁在线路上停机排除故障。

八、下道和存放：

作业中待避列车和每日工作结束时，应按下述程序进行下道。

1、提升捣镐至最高点。

2、摘下支撑挂勾放下下道架，使下道架平稳。

3、把捣固机推到下道架末端,搬动操纵手柄，将捣镐降至最下端。

4、折起走行架。

5、曲线半径小于800米，超高大于125毫米，遇超限货物列车通过时，应把走行架摘下。

6、人员站在列车前进方向和捣固机之间躲避。

7、工作结束，摘下走行架放在路肩上，进行日常保养，罩上防雨苫布并捆扎牢固。并对捣固机采取防溜措施。

8、如长期不用时，应对捣固机采取防尘、防锈措施。

九、保养与检修：

1、保养

(1)日常保养：每日班后进行，具本内容如下：

1)擦净灰尘油污

2)拧紧各部紧固件

3)消除漏油处

(2)定期保养：每工作50小时一次，具体内容如下：

1)检查或更换捣镐尼龙套，夹实缸和尼龙套;

2)焊补镐掌，恢复到原设计尺寸;

3)滤清或更换液压油，清洗液压油缸、油箱、滤油器、油管;

4)更换失效的紧固件;

5)重新调整油压为5～6MPa;

6)消除漏油处，更换不良密封圈;

7)检查并更换夹轨钳;

8)按汽油机说明书的要求进行保养;

9)定期检查电动机的电源线、插头的绝缘电阻不小于7MΩ，每班检查电动机及电源线、插头是否完好，是否有漏电等情况。定期保养后要进行性能试验并记入工作日志。

2、检修

使用500小时之后，对液压捣固机需进行全面检查、修理工作，使捣固机各部件和性能恢复到设计水平。具体内容是：

1)拆开振动架，检查或更换轴承;

2)分解液压系统，全面清洗，更换不良密封圈;

3)清洗活塞杆、缸体，拉伤严重的应更换;

4)更换全部尼龙套;

5)汽油机应按说明书进行保养维修;

6)补焊或更换镐掌达到设计要求;

7)对各零件孔径要逐件检查，磨损严重的要更换;

8)油泵、阀体要用测试台进行测试，性能不良的应更换或修理;

9)经检修的捣固机，要经过3小时空载和1小时的试捣并测试和记录各项技术指标，经确认达到设计要求后方可使用。

十、常见故障及排除方法：

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 油泵 不出油 | 1油箱油面过低 2吸油器、吸油管或出油口堵塞 3吸油管密封漏气 4键坏 | 加至规定油面高度 清洗 清除漏气 换键 |
| 油缸 动作 无力 | 1溢流阀调定压力过低 2溢流阀调压失灵 3换向阀各位置漏气严重 4油泵严重磨损 5油缸内漏严重 | 重新调定 检修 修理或更换 修理或更换 更换密封圈或其他损坏零件 |
| 油缸 爬行 | 1液压系统混入空气 2油缸内部密封不良 3两导柱弯曲变形 | 油面过低，加油，消除吸油管、油泵密封漏气部位 更换密封件 修复或更换 |
| 夹实缸 不同步 | 1两侧捣镐销套、螺母松紧不均 2两侧油缸内部摩擦阻力不等 3一侧油缸内漏严重 4一侧油路堵塞或阻力过大 | 调整 在试验台上选择阻力一致的油缸进行配对 检修或更换 清洗或调整 |
| 噪音大 | 1镐套间隙大 2水平缸、同步杆、尼龙套间隙大 3紧固件松动或脱落 4零部件性能异常 | 更换 更换 检修并配齐紧固件 检查或修理及更换 |
| 工作机构升起后严重自行下降 | 1升降油缸内漏严重 2换向阀内部泄漏 3油管、油管接头或缸盖渗漏 | 更换O型密封圈或其它损坏零件 修配或更换 排除渗漏 |
| 手压泵不出油或排量小 | 1吸油管或滤油网堵塞 2吸、排油单向阀密封不严 3活塞与缸之间密封不严 4油稠 | 清洗 清洗、修整或更换 更换 按规定换油 |
| 振动轴 轴承温升 超限 | 1润滑不良 2轴承磨损超限 3轴承间隙改变 4框架或震动轴疲劳变形 | 加注润滑脂 更换 更换 修复或更换 |
| 夹轨装置 作用不良 | 1钳口磨损超限 2开口过大或过小 | 更换钳口铁 调整钳口 |
| 捣镐插入道床振动无力 | 1三角带过松 2张紧轮张紧无力 | 调整或更换三角带 调整张紧轮 |
| 皮带脱落 | 三角带过松 | 调整张紧轮 |
| 汽油机故障 |  | 见汽油机说明书 |